## Slide 1
稳定性是系统的一个基本结构特性。对大多数情形，稳定是控制系统能够正常运行的前提
系统的稳定性分为基于输入输出描述的外部稳定性和基于状态空间描述的内部稳定性
在一定条件下，外部稳定性和内部稳定性才存在等价关系
S. 系统运动的稳定性
参考书目：
H.K. Khalil，《Nonlinear Systems—非线性系统(译本)》，电子工业出版社，2005
高为炳，《运动稳定性》，高等教育出版社，1988

## Slide 2
S.1 外部稳定性和内部稳定性
定义：称一个因果系统为外部稳定，是指对任何一个有界输入u(t)，
即满足条件：
的任意输入u(t)，对应的输出y(t)均为有界，即有
外部稳定性
考虑以输入输出关系表征的线性因果系统
这里假定初始条件为零，以保证系统输入输出描述的惟一性
注：外部稳定性，即为有界输入-有界输出稳定性，简称BIBO稳定性

## Slide 3
结论：对零初始条件p维输入和q维输出连续LTV系统，t ∈[t0, +∞)，则t0时刻系统BIBO稳定的充分必要条件为，存在一个有限正常数β，使对一切t∈[t0, +∞)，脉冲响应矩阵H(t,τ)所有元hij(t,τ)均满足关系式
线性系统的BIBO稳定性
证：利用输入输出关系式：
并根据BIBO稳定定义，容易证得本结论
结论：对零初始条件p维输入和q维输出连续LTI系统，令t0=0，则系统BIBO稳定的充分必要条件为：存在一个有限正常数β，使脉冲响应矩阵H(t)所有元hij(t)均满足关系式
证：前一结论的特例

## Slide 4
结论：对零初始条件p维输入和q维输出连续LTI系统，令初始时刻为t0=0，则系统BIBO稳定的充分必要条件为：真或严真传递函数矩阵G(s)的所有极点均具有负实部
证：注意关系式
LTI系统的BIBO稳定性
由前一结论，系统BIBO稳定

## Slide 5
定义：称连续LTV系统在时刻t0为内部稳定，如果由时刻t0任意非零初始状态x(t0) = x0引起的零输入响应xou(t)对t∈[t0,+∞)有界，并满足渐近属性，即
内部稳定性
考虑连续LTV系统，其零输入状态方程为
且，系统满足解的存在惟一性条件
内部稳定性，意指自治系统(即，输入为零)状态运动的稳定性
内部稳定等同于Lyapunov意义下的渐近稳定性
注：
注：对传递函数矩阵G(s)，判别其极点是否具有负实部，广为采用劳斯-霍尔维茨(Routh-Hurwitz)判据，详见《运动稳定性》P.87-88

## Slide 6
结论：对n维连续LTV自治系统
系统在t0时刻内部稳定的充分必要条件为：状态转移矩阵Ф(t,t0)对所有t∈[t0, +∞]为有界，并满足
结论：对n维连续LTI自治系统
内部稳定的充分必要条件为
内部稳定性
证：利用内部稳定定义，以及零输入响应关系式
可直接证得本结论
证：前一结论的特例

## Slide 7
结论：对n维连续LTI自治系统
矩阵A所有特征值均具有负实部，即成立Re{i(A)} < 0
内部稳定的充分必要条件为
内部稳定性
注：1. 对矩阵A，同样可采用Routh-Hurwitz判据，根据特征多项式
α(s) =: det(sI-A) = sn +αn-1sn-1+ … +α1s +α0
的系数α0, α1, …,αn-1，直接判断判A所有特征值是否具有负实部，即系统是否稳定
2. 对连续LTV系统，结论“系统稳定，当且仅当矩阵A(t)的所有特征值λ0 (t), λ1(t), …,λn(t) 对所有t∈[t0, ∞)具有负实部”一般是不正确的，即前述结论一般不能推广到LTV系统

## Slide 8
结论：对连续LTI系统，
    系统BIBO稳定不能保证系统必为内部稳定
    若系统能控且能观测，则BIBO稳定当且仅当内部稳定
内部稳定性和外部稳定性的关系
若系统为内部稳定，则系统必为BIBO稳定即外部稳定
结论：对n维连续LTI系统
证：对连续LTI系统 ，脉冲响应矩阵H(t)的关系式为
由前结论可知，若LTI系统内部稳定必有
即，可知系统为BIBO稳定。证毕
证：利用系统结构规范分解的结论，易得本结论

## Slide 9
S.2 李亚普诺夫意义下运动的稳定性的一些基本概念
Lyapunov方法适用于
线性系统和非线性系统
时变系统和时不变系统
连续时间系统和离散时间系统
Lyapunov第一方法 Lyapunov第二方法
Lyapunov第一方法
基本思路是，将非线性系统进行线性化，根据线性化系统特征值在复平面上的分布判断非线性系统在邻域内的稳定性
若特征值均具有负实部，则非线性系统在邻域内稳定
若包含正实部特征值，则非线性系统在邻域内不稳定
若除负实部特征值外包含零实部单特征值，则非线性系统在邻域内是否稳定需要通过高此项分析进行判断
基本结论
即Lyapunov间接法，属于小范围稳定性分析方法

## Slide 10
平衡状态的稳定性，直观上是指偏离平衡状态的受扰运动能否只依靠系统内部的结构因素，
或者使之限制在平衡状态的有限邻域内
或者使之同时最终返回到平衡状态
Lyapunov第二方法
基本思路是，直接面对非线性系统，基于引入具有广义能量属性的Lyapunov函数和分析Lyapunov函数导数的定号性，建立判断系统稳定性的结论
后面详细阐述
即Lyapunov直接法，属于直接根据系统结构判断内部稳定性的方法
自治系统、平衡状态、受扰运动
系统运动的稳定性，实质上归结为系统平衡状态的稳定性
xe
t
x0
xe
t
x0

## Slide 11
基本特征：
对平衡状态的约定：稳定性分析主要针对孤立平衡状态
随后稳定性分析，把平衡状态设为原点
(1) 自治系统
定义：自治系统定义为没有输入作用的一类动态系统
作为最一般的情形，对连续非线性时变系统，自治系统状态方程为
(2) 平衡状态
定义：对连续非线性时变系统，平衡状态定义为满足属性
的一个状态，即平衡状态的各分量相对时间不再发生变化
平衡状态
不惟一性：自治系统平衡状态一般不惟一
零平衡状态：大多数情况下，xe = 0即原点为系统的一个平衡状态
孤立平衡状态：状态空间中彼此分隔的孤立点形式平衡状态

## Slide 12
注：实质上，受扰运动就是系统的状态零输入响应。之所以称为受扰运动，是因为稳定性分析中非零初始状态x0看成为相对于平衡状态即xe = 0的一个状态扰动
受扰运动x0u(t)
受扰运动，习惯地表示为
(3) 受扰运动
定义：动态系统的受扰运动定义为自治系统由初始状态扰动x0引起的
一类状态运动
xe
t
x0
导致运动的初始状态x0及其作用时刻t0
并且，t = t0时有

## Slide 13
李亚普诺夫意义下的稳定
称孤立平衡状态xe = 0在时刻t0为李亚普诺夫意义下稳定，如果对任给一个实数 > 0，都对应存在另一依赖于 和t0的实数(, t0) > 0，使得满足不等式
定义：考虑自治系统
‖x0 - xe‖≤(, t0)
的任一初始状态x0出发的受扰运动 (t; x0, t0)都满足不等式：
⑴ 稳定的几何解释

## Slide 14
李亚普诺夫意义下的稳定
在李亚普诺夫意义下的稳定定义中，若对取自时间定义区间的任一初始时刻t0，对任给一个实数 > 0，都存在与初始时刻t0无关的实数() > 0，使相应的受扰运动 (t; x0, t0)都满足不等式：
注：通常时变系统的与t0有关，时不变系统的与t0无关
⑶ 时不变系统的稳定属性
时不变系统李亚普诺夫意义下的稳定和一致稳定必为等价
⑷ 李亚普诺夫意义下稳定的实质
  只保证系统受扰运动相对应平衡状态的有界性，不能保证其渐近性
  实质上是工程意义下的临界不稳定
⑵ 李亚普诺夫意义下一致稳定
即，只要与t0无关，这种平衡状态xe称为一致稳定的

## Slide 15
渐近稳定
对实数(, t0) > 0和任给实数 > 0，都存在实数T(, , t0) > 0使得
满足不等式
‖x0 - xe‖≤ (, t0)
的任一初始状态x0出发的受扰运动 (t; x0, t0 )满足不等式
||  (t; x0, t0 )－xe ||≤, t ≥ t0+ T (, , t0)
⑴ 渐近稳定的几何解释
吸引区S()
称孤立平衡状态xe = 0在时刻t0为渐近稳定，如果
定义：考虑自治系统
i) xe= 0在时刻t0为李亚普诺夫意义下稳定;

## Slide 16
渐近稳定
称 xe= 0在时刻t0为渐近稳定，如果
i) 由任一初始状态x0 ∈S()出发的受扰运动 (t; x0, t0) 相对于xe= 0对所
有t∈[t0,∞)均为有界；
ii) 受扰运动 (t; x0, t0)相对于平衡状态xe = 0满足渐近属性，即成立
(3) 一致渐近稳定：渐近稳定定义中， 、T都与t0无关
(4) 时不变系统的渐近稳定属性
渐近稳定  一致渐近稳定
(5) 小范围(局部)和大范围(全局)渐近稳定
(6) 大范围渐近稳定的必要条件：平衡状态xe唯一
(7) 线性系统的渐近稳定属性
渐近稳定  大范围渐近稳定
(8) 渐近稳定的工程含义
渐近稳定＝工程意义下稳定
(2) 渐近稳定的等价定义

## Slide 17
不稳定
定义：考虑自治系统
不管取实数 > 0为多么大，都不存在对应一个实数(, t0) > 0，使得满足不等式
‖x0－xe‖≤ (, t0)
的任一初始状态x0出发的受扰运动 (t; x0, t0)满足不等式
‖  (t; x0, t0)－xe‖ ≤  ， t ≥ t0
称孤立平衡状态xe = 0在时刻t0为不稳定，如果
不稳定的平衡状态

## Slide 18
对于线性系统，若在小范围稳定，则必大范围稳定；若在小范围渐近
稳定，则必大范围渐近稳定
总结：
1. 不管初始偏差有多大，系统总是稳定的，则称系统是大范围稳定的
不管初始偏差有多大，系统总是渐近稳定的，则称系统是大范围渐近
稳定的。大范围渐近稳定的系统只能有一个平衡状态
3. 为了满足稳定条件，初始偏差有一定限制，则称系统是小范围稳定的

## Slide 19
Q称为二次型的矩阵
设x = [ x1, x2, ···, xn]T，则实二次型可记为：f(x1, x2, ···, xn) = xTQx
定义： (实)二次型是x∈Rn的标量函数 f (x1, x2, ···, xn) = xTQx，式中Q为一实对称nn矩阵
x  0 , 若xTQx >0 ，则称二次型f为正定的，Q称为正定矩阵，记为Q > 0
x  0 , 若xTQx ≥0 ，则称二次型f为半正定的，Q称为半正定矩阵，记为Q≥0
若xTQx <0 (≤0) ，称f为负定的(半负定的)，Q称为负定(半负定)矩阵，记为 Q < 0(≤0)
若f 既不是半正定又不是半负定，则称为不定的
预备知识

## Slide 20
二次型函数的定号性判别准则 —— Sylvester（希尔维斯特）判据：
i(i=1,2,…,n)为其各阶主子行列式：
矩阵Q定号性的充要条件是：
(1)若i > 0 (i=1,2,…,n)，则Q为正定的
(2)若i ，则Q为负定的
>0 i为偶数
<0 i为奇数
(3)若i ，则Q为半正定的
 0 i= (1,2,…,n-1)
= 0 i=n
(4)若i ，则Q为半负定的
0 i为偶数
 0 i为奇数
= 0 i=n
f (x1, x2, ···, xn) = xTQx正定
f (x1, x2, ···, xn) = xTQx负定
f (x1, x2, ···, xn) = xTQx半正定
f (x1, x2, ···, xn) = xTQx半负定
f (x1, x2, ···, xn) = xTQx
预备知识

## Slide 21
S.3 李亚普诺夫第二方法的主要定理
基本思路：从能量观点进行稳定性分析：
1) 如果一个系统被激励后，其储存的能量随时间的推移逐渐衰减，到达平衡状态时，能量将达最小值，则这个平衡状态是渐近稳定的；
2) 反之，如果系统不断地从外界吸收能量，储能越来越大，则这个平衡状态是不稳定的；
3) 如果系统的储能既不增加，也不消耗，则这个平衡状态就是Lyapunov意义下的稳定
由于实际系统的复杂性和多样性，往往不能直观地找到一个能量函数来描述系统的能量关系;
于是Lyapunov定义了一个正定的标量函数，作为虚构的广义能量函数，用其一阶微分的符号特征来判断系统的稳定性

## Slide 22
结论5.10：对连续时间非线性时变自治系统
x = 0为系统孤立平衡状态，若可构造对x和t具有连续一阶偏导数的标量函数V(x, t)，其中V(0, t) = 0，且对状态空间中所有非零状态x满足如下条件：
i) V(x, t)正定且有界，即存在两个连续的非减标量函数(||x||)和 (||x||)， (0)＝0，(0)＝0，使对所有t∈[t0,∞)和x  0有：
 (||x||)≥V(x, t)≥(||x||)＞0
ii) V(x, t)对时间t的导数 负定且有界，即存在一个连续的非减标量函数(||x||) ， (0)＝0，使对所有t∈[t0,∞)和x  0有
≤ (||x||) < 0
iii) 当||x||→∞，有(||x||) →∞即V(x, t) →∞
则系统的原点平衡状态x = 0为大范围一致渐近稳定
大范围渐近稳定的判别定理
V(x,t)
V(x,t)
证明：详见书P.225-227，自阅

## Slide 23
结论5.11：对连续时间非线性时不变自治系统
x = 0为系统平衡状态，若可构造对x具有连续一阶偏导数的标量函数V(x)，V(0)=0，且对状态空间中所有非零状态x满足如下条件：
i) V(x)为正定
ii) 为负定
iii) 当‖x‖→∞，有V(x) →∞
则系统原点的平衡状态x = 0为大范围一致渐近稳定
注：与时变情形相比，时不变系统的Lyapunov稳定性定理的条件在形式和判断上都可得到很大的简化：
  判断标量函数V(•)的正定性时，不再需要定义两个连续的非减标量函数(•)和 (•)
  判断标量函数 (•)的正定性时，不再需要定义一个连续的非减标量函数γ(•)
大范围渐近稳定的判别定理

## Slide 24
(5) 应用原则—“多次试取，退求其次”
大范围渐近稳定性→小范围渐近稳定→稳定→不稳定
大范围渐近稳定的判别定理—说明
(1) 普适性和直观性
Lyapunov主稳定性判据适用线性和非线性、时变和时不变等各类动态系统
(2) 物理含义
a. 从物理学角度，Lyapunov函数V(x)可视为“广义能量”，其导数视为“广义能量的变化率”
b. Lyapunov函数V(x)不等同于能量
(3) Lyapunov函数的选取
系统渐近稳定性的判别，归结为V(x)的选取，一般选取V(x)为状态x的二次型函数，如||x||2，xTQx，…
需要研究者的经验与技巧，缺少一般性的有效选取方法
(4) 充分属性
Lyapunov定理的条件只是保证系统稳定的一个充分条件，若不能找到满足定理条件的Lyapunov函数，不能对系统的稳定性作否定性结论

## Slide 25
例1：给定一个连续时间非线性时不变系统，状态方程为
试确定该系统平衡状态的稳定性
解：首先，由平衡状态方程可得
求解得唯一的平衡状态为x1= 0, x2= 0, 即xe= 0 为坐标原点
其次，选取一正定的标量函数
可知，V(x)为正定，且V(0) = 0

## Slide 26
例1：解
系统的平衡状态x = 0是大范围渐近稳定的
进而，通过计算可得
(代入状态方程计算)
容易看出， 为一负定的标量函数
又∵当||x||→∞，有V(x) →∞，这里

## Slide 27
(iv) 当||x||→∞时，有V(x) →∞；
为负半定；
则系统的原点平衡状态x = 0为大范围渐近稳定
注释：对为数不少的系统，前述结论中的条件“ 为负定”是构造Lyapunov函数V(x)的主要困难，可适当放宽该条件
结论5.12：对连续时间非线性时不变自治系统
若可构造对x具有连续一阶偏导数的一个标量函数V(x)，V(0) = 0，且对状态空间Rn中所有非零状态x，满足如下条件
(i) V(x)为正定；
(ii)
(iii) 对任意非零x0∈Rn，
注：本结论实质上是LaSalle不变原理的应用，其中条件(iii)等价于
弱化条件

## Slide 28
例2：给定一个连续时间非线性系统，其状态方程为
x1= 0, x2= 0为系统唯一的平衡状态，试确定该系统平衡状态的稳定性
又因||x||→∞，有V(x) →∞, 故系统的平衡状态是大范围渐近稳定的
解：首先，选取一正定的标量函数
≤ 0
 x2  0 或 x2  -1
 x1  0
矛盾！
 0

进而，通过计算可得
可以看出，若
从而，对系统所有的解，都有
或
代入系统方程

## Slide 29
若可构造对x和t具有连续一阶偏导数的一个标量函数V(x, t)，V(0, t) = 0，以及围绕状态空间原点的一个吸引区Ω，使对所有非零状态x∈Ω和所有t∈[t0,∞)满足如下条件：
(ⅰ) V(x, t)为正定且有界；
(ⅱ) 为负定且有界；
则系统原点平衡状态x = 0在Ω域内为一致渐近稳定
小范围渐近稳定的判别定理—时变系统情形
结论5.13：对连续时间非线性时变自治系统
注：结论5.13中条件应为 (详见《非线性系统》，P.107-109) ：
(ⅰ) 存在Ω上连续正定函数W1(x)和W2(x)使成立
W1(x) ≤V(x, t)≤ W2(x)
(ⅱ) 存在Ω上连续正定函数W3(x) 使成立

## Slide 30
小范围渐近稳定的判别定理—时不变系统情形
若可构造对x具有连续一阶偏导数的一个标量函数V(x)，V(0) = 0，以及围绕状态空间原点的一个吸引区Ω，使对所有非零状态x∈Ω满足如下条件：
(ⅰ) V(x)为正定；
(ⅱ) 为负定；
则系统原点平衡状态x = 0在Ω域内为一致渐近稳定
结论5.14：对连续时间非线性时不变自治系统
结论5.15： 对连续时间非线性时不变自治系统，若可构造对x具有连续一阶偏导数的一个标量函数V(x)，V(0)=0，以及围绕状态空间原点的一个吸引区Ω，使对所有非零状态x∈Ω满足如下条件：
(ⅰ) V(x)为正定；
(ⅱ)
(ⅲ) 对任意非零x0∈Ω，
为负半定；
则系统的原点平衡状态x = 0在Ω域内为渐近稳定
 0；


## Slide 31
李亚普诺夫意义下稳定的判别定理
若可构造对x和t具有连续一阶偏导数的一个标量函数V(x, t)，V(0, t) = 0，以及围绕状态空间原点的一个吸引区Ω，使对所有非零状态x∈Ω和所有t∈[t0,∞)满足如下条件：
(ⅰ) V(x, t)为正定且有界；
(ⅱ) 为负半定且有界；
则系统原点平衡状态x = 0在Ω域内为一致稳定
结论5.16：对连续时间非线性时变自治系统
若可构造对x具有连续一阶偏导数的一个标量函数V(x)，V(0) = 0，以及围绕状态空间原点的一个吸引区Ω，使对所有非零状态x∈Ω满足如下条件：
(ⅰ) V(x,)为正定；
(ⅱ) 为负半定；
则系统原点平衡状态x = 0在Ω域内为稳定
结论5.17：对连续时间非线性时不变自治系统

## Slide 32
试确定系统平衡状态的稳定性
例3：给定一个连续时间非线性时不变系统，状态方程为
基此，可见系统在xe = 0处是李亚普诺夫意义下的稳定
解：容易看出，唯一的平衡状态为x1= 0, x2= 0, 即xe= 0 为坐标原点
首先，选取一正定的标量函数
其次，通过计算可得

## Slide 33
若可构造对x和t具有连续一阶偏导数的一个标量函数V(x,t)，V(0,t)=0，以及围绕状态空间原点的一个吸引区域Ω，使对所有非零状态x∈Ω和所有t∈[t0,∞)满足如下条件：
（ⅰ）V(x,t)为正定且有界；
（ⅱ） 为正定且有界；
则系统原点平衡状态x = 0为不稳定
不稳定的判别定理
若可构造对x具有连续一阶偏导数的一个标量函数V(x)，V(0)=0，以及围绕状态空间原点的一个吸引区Ω，使对所有非零状态x∈Ω满足如下条件：
(ⅰ) V(x)为正定；
(ⅱ) 为正定；
则系统原点平衡状态x = 0为不稳定
结论 5.18：对连续时间非线性时变自治系统
结论5.19：对连续时间非线性时不变自治系统

## Slide 34
例4： 设系统的状态方程为
解：显然，原点为系统的惟一平衡状态
基此，可见系统在xe = 0处是不稳定的
试确定系统平衡状态的稳定性
首先，选取Lyapunov函数为
其次，通过计算可得

## Slide 35
由于当x1为任意值， x2=0时 而
所以x2=0是暂时的， 不会恒等于零，故系统是不稳定的
例5： 设系统的状态方程为
试确定系统平衡状态的稳定性
解：显然，原点为系统的惟一平衡状态
首先，选取Lyapunov函数为
其次，通过计算可得

## Slide 36
系统在xe= 0处是李亚普诺夫意义下的稳定
系统在xe= 0处是渐近稳定的
系统在xe= 0处是不稳定的
例6： 设系统的状态方程为
试确定系统平衡状态的稳定性
解：显然，原点为系统的惟一平衡状态
首先，选取Lyapunov函数为
其次，通过计算可得

## Slide 37
S.4 构造李亚普诺夫函数的规则化方法
变量梯度法
构造李亚普诺夫函数，是李亚普诺夫第二方法的核心
规则化方法
克拉索夫斯基方法
可为某些较为复杂的系统，提供构造Lyapunov函数的非试凑性途径
但两种规则化方法，并不总是有效

## Slide 38
变量梯度法
考察n维连续时间非线性时不变系统，其状态方程为
其中，f(0) = 0， xe = 0为系统孤立平衡状态
若判断成立则构造成功，否则构造失败
构造原则：
先按定理条件构造候选李亚普诺夫函数的导数
在此基础上定出李亚普诺夫函数
进一步再判断候选李亚普诺夫函数的正定性
特点：采用基于反向思维的思路，构造Lyapunov函数

## Slide 39
变量梯度法——构造思路和方法
(1) 选取候选李亚普诺夫函数V(x)的梯度▽V(x)
其中，aij = 常数或状态变量的函数
V(x)的梯度▽V(x)定义为
形式上，V(x)的梯度▽V(x)选取为

## Slide 40
(2) 按稳定性结论给出的条件引入对梯度▽V(x)的限制
矢量的积分
矢量的积分与路径无关
则旋度rot▽V(x)=0
设梯度▽V(x)对应于有势场
(nn-n)/2个方程
变量梯度法——构造思路和方法
利用
关系式①
关系式②
易知

## Slide 41
(3) 确定▽V(x)的待定系数aij（i, j =1, 2, …, n）
(4) 定出对应梯度▽V(x)的候选李亚普诺夫函数V(x)
(5) 判断V(x)计算结果的正定性
变量梯度法——构造思路和方法
+
积分与路径无关
V(x) > 0
李亚普诺夫函数
×变量梯度法不成功

## Slide 42
试用变量梯度法确定下列非线性系统的李亚普诺夫函数，并分析平衡状态的稳定性
(1) 选取候选李亚普诺夫函数V(x)的梯度▽V(x)
(2) 按稳定性结论给出的条件引入对梯度▽V(x)的限制
② 旋度rot▽V(x) = 0
例1：
①
解：

## Slide 43
(3) 确定▽V(x)的待定系数aij（i, j=1, 2, …, n）
试选： a11= a22 = 1，a12 = a21= 0，则
(4) 定出对应梯度▽V(x)的候选李亚普诺夫函数V(x)
是正定的。因此，在x1x2 < 1的范围内，平衡状态是渐近稳定的
是否为大范围渐近稳定的？
例1：解

## Slide 44
李亚普诺夫函数的选择是非唯一的
再选： a11= 1，a22 = 3，a12 = x22，a21= 3x22 ，则
是正定的。因此，在0 < x1x2 < 1/3 的范围内，平衡状态是渐近稳定的
哪一种选择好？
平衡状态是渐近稳定的范围越大越好！
例1：解
由

## Slide 45
克拉索夫斯基方法
考察n维连续时间非线性时不变系统，其状态方程为
其中，xe= 0为系统孤立平衡状态，
再表系统雅可比矩阵为
命题1 对连续非线性时不变系统和围绕原点平衡状态的一个域Ω，若原点x = 0为系统惟一平衡状态，则对x∈Ω成立
f(x) 满足
特点：相对于状态导数 构造候选李亚普诺夫函数V(x)
= 0，对x = 0
≠0，对任意x ≠ 0

## Slide 46
克拉索夫斯基方法
V(x) = f(x)TBf(x)
通常选取B=I
命题2 对连续非线性时不变系统和围绕原点平衡状态的一个域Ω，定义候选Lyapunov函数为
V(x) = f(x)TBf(x)满足
= 0，对x = 0
> 0，对任意x ≠ 0
其中， B是一个对称正定矩阵，则对x∈Ω，V(x)正定即成立
证：基于命题1并由 B是对称正定矩阵，即可证得本命题
命题3 对连续非线性时不变系统和围绕原点平衡状态的一个域Ω，若对称阵S(x) = BF(x)+[BF(x)]T < 0即负定，则有
dV(x)/dt < 0即负定

## Slide 47
克拉索夫斯基方法
证(命题3)：利用命题1，并由S(x) = BF(x)+[BF(x)]T < 0即可证得
即证得dV(x)/dt负定，证毕
克拉索夫斯基定理：对连续非线性时不变系统和围绕原点平衡状态的一个域Ω， 若存在一个对称正定矩阵B使S(x)=BF(x)+[BF(x)]T是负定的，则平衡状态x = 0是渐近稳定的，且系统李雅普诺夫函数为
V(x) = f(x)TBf(x)
如果||x||→∞有V(x) →∞，那么平衡状态x = 0是大范围渐近稳定的
通常B = I
注意：克拉索夫斯基方法是充分条件

## Slide 48
给定一个连续时间非线性时不变系统
确定平衡状态x = 0的稳定性
解：
，容易定出
为对称负定阵，所以平衡状态x = 0是渐近稳定的。
首先，由
例2：
若取B = I，则有
平衡状态x = 0是大范围渐近稳定的
又
可知||x||→∞，有V(x) →∞
注：显然，上述形式的V(x)用经验法很难找到，这从一方面反映了规则化方法的效果

## Slide 49
已知线性时不变系统
解： 显然A非奇异，xe= 0是唯一平衡状态。
其顺序主子式为A11 = -2 < 0， A22 = 3 > 0
xe = 0是大范围渐进稳定
A + AT为负定
克拉索夫斯基方法
克拉索夫斯基定理：对连续时间LTI系统，其状态空间描述为
其中，矩阵A为非奇异。若A + AT为负定，则原点平衡状态x = 0为大范围渐近稳定
例3：
试判断平衡状态的稳定性
又，容易计算得

## Slide 50
S. 系统运动的稳定性
S.5 连续时间线性系统的状态运动稳定性判据

## Slide 51
LTI系统的稳定性判据
结论5.23 [特征值判据] 对连续LTI系统，原点平衡状态x = 0是渐近稳定的充分必要条件为
矩阵A的特征值均具有负实部
结论5.22 [特征值判据] 对连续LTI系统，原点平衡状态即x = 0是李亚普诺夫意义下稳定的充分必要条件为
① 矩阵A的特征值均具有非正实部，即实部为零或负
② 零实部特征值只能为A的最小多项式的单根
证：由Lyapunov意义下稳定的定义可知，系统稳定等价于
||eAt||≤β< ∞
由A约当规范形
结论条件①②成立
证：参见5.1节内部稳定性证明
考察连续LTI系统，其状态空间描述为

## Slide 52
LTI系统的稳定性判据
结论5.24 [李亚普诺夫判据] 对n维连续LTI系统，原点平衡状态xe= 0是渐近稳定的充分必要条件为，对任给一个n×n正定对称矩阵Q ，
李亚普诺夫方程ATP+PA = -Q有唯一n×n正定对称解阵P
且候选李亚普诺夫函数为V(x) = xTPx
证：充分性：据dV(x)/dt = … = -xTQx < 0，由Lyapunov定理易得
必要性：对任意正定对称矩阵Q，可找到满足Lyapunov方程的惟一正定解P为
习题3.7，见P.133
...

## Slide 53
LTI系统的稳定性判据
结论5.25 [李亚普诺夫判据推广形式] 对n维连续LTI系统和任给实数≥0，令矩阵A特征值为i (A), i=1, 2, …, n，则系统所有特征值均位于s平面的直线- + j左半开平面上，即成立Rei (A) < -, i = 1, 2, …, n的充分必要条件为，对任给一个n×n正定对称矩阵Q ，
推广李亚普诺夫方程2P + ATP + PA = -Q 有唯一正定解阵P
证：令Ã = A +σI，则由前述结论5.24可知， ①Rei(Ã) < 0等价于
ÃTP+PÃ = -Q有唯一正定解阵P
2P + ATP + PA = -Q 有唯一正定解阵P
Rei(Ã) < 0
Rei(A) < -σ
又可知等价关系：②
故，基于等价关系①②可知结论成立，证毕

## Slide 54: 给定一个连续LTI系统，其状态空间描述为
解: 选Q = I , 由ATP+PA = - Q ，pij = pji ，可得
注：由于P的对称性，只有 个未知数
其平衡状态在坐标原点，试判断该系统的稳定性
例1：

## Slide 55
从而，可得
注： 原则上Q为任意正定对称阵，且系统渐近稳定性的判断结果与Q的不同选取无关。具体应用时，Q常常取为正定对角阵或单位阵，以简化计算结果
利用Sylvester判据，可知
例1：解
 系统是渐近稳定的 ——Lyapunov判据
 P > 0即为Lyapunov方程正定解阵

## Slide 56
考察LTV系统，自治状态方程为
LTV系统的稳定判据
结论5.26 [基于状态转移矩阵的判据] 对连续LTV系统，系统原点平衡状态x = 0在时刻t0是李亚普诺夫意义下稳定的充分必要条件为，存在依赖于t0的一个实数β(t0) > 0，使成立
||Φ(t, t0)||≤β(t0) < ∞，t≥t0
进一步，当且仅当对所有t0都存在独立实数β > 0使上式成立，系统原点平衡状态x = 0为李亚普诺夫意义下的一致稳定
结论5.27 [基于状态转移矩阵的判据] 对连续LTV系统，系统惟一平衡状态x = 0在时刻t0是渐近稳定的充分必要条件为，存在依赖于t0的一个实数β(t0) > 0，使同时成立
||Φ(t, t0)||≤β(t0) < ∞，t≥t0 和 limt →∞||Φ(t, t0)|| = 0
进一步，当且仅当对所有t0都存在独立实数β1 > 0和β2 > 0使成立，
||Φ(t, t0)||≤β1e -β2(t - t0)
系统原点平衡状态x = 0为一致渐近稳定

## Slide 57
考察LTV系统，自治状态方程为
LTV系统的稳定性判据5.26-5.28，见书P.242-244，自阅
LTV系统的稳定判据
结论5.28 [李亚普诺夫判据] 对连续LTV系统，设x = 0为系统惟一平衡状态，A(t)的元均为分段连续的一致有界实函数，则原点平衡状态x = 0是一致渐近稳定的充分必要条件为，对任给的一个实对称、一致有界、一致正定的时变矩阵Q(t)，即存在两个实数β1 > 0和β2 > 0 使成立
0 <β1I ≤Q(t)≤β2I，t≥t0
李亚普诺夫方程
的解矩阵P(t)为实对称、一致有界、一致正定，即存在两个实数α1 > 0和α2 > 0 使成立
0 <α1I ≤P(t)≤α2I，t≥t0

## Slide 58
S.6 离散时间系统状态运动的稳定性及其判据
结论5.33 [大范围渐近稳定判据] 对离散时间非线性时不变自治系统，若存在一个相对于离散状态x(k)的标量函数V(x(k))，使对任意x(k)∈Ｒn满足：
（ⅰ）V(x(k))为正定；
（ⅱ）表△V(x(k))＝V(x(k＋1))－V(x(k))，△V(x(k))为负定；
（ⅲ）当||x(k)||→∞时，有V(x(k)) →∞
则原点平衡状态即x=0为大范围渐近稳定
考察n维离散时间非线性时不变系统
x(k+1) = f(x(k))，x(0) = x0，k = 0, 1, 2, …
其中，f(0) = 0即状态空间原点x = 0为系统平衡状态
离散时间非线性时不变系统的Lyapunov主稳定性定理

## Slide 59
结论5.35 [大范围渐近稳定判据] 对离散时间非线性时不变自治系统，若f(x(k))为收敛，即对x(k)≠0有：
||f(x(k))|| < ||x(k)||
则原点平衡状态即x = 0为大范围渐近稳定
结论5.34 [大范围渐近稳定判据] 对离散时间非线性时不变系统，若存在一个相对于离散状态x(k)的标量函数V(x(k))，使对任意x(k)∈Ｒn满足：
（ⅰ）V(x(k))为正定；
（ⅱ）表△V(x(k))＝V(x(k＋1))－V(x(k))，△V(x(k))为负半定；
（ⅲ）对由任意非零初始状态x(0) ∈Ｒn确定的所有自由运动x(k)的轨线，
△V(x(k))不恒为零；
（ⅳ）当‖x(k)‖→∞，有V(x(k)) →∞
则原点平衡状态即x = 0为大范围渐近稳定
离散时间非线性时不变系统的Lyapunov主稳定性定理
证：此时只需取Lyapunov函数为V(x(k)) = ||x(k)||

## Slide 60
结论5.36 [特征值判据] 对离散时间LTI自治系统，原点平衡状态即xe = 0是李亚普诺夫意义下稳定的充分必要条件为
① G的全部特征值λi (G)（i = 1, 2, …, n）的幅值均等于或小于1
② 且幅值等于1的特征值只能为G的最小多项式的单根
结论5.37 [特征值判据] 对离散时间线性时不变自治系统，原点平衡状态xe = 0是渐近稳定的充分必要条件为
G的全部特征值的幅值均小于1
离散时间LTI系统的Lyapunov稳定判据
考察n维离散时间LTI系统，其自治状态方程为
x(k+1) = Gx(k)，x(0) = x0，k = 0, 1, 2, …
其中，Gxe = 0的解xe为系统平衡状态。若G奇异，则除原点平衡状态xe = 0外还有非零平衡状态；若G非奇异，则原点xe = 0为惟一平衡状态

## Slide 61
结论5.38 [李亚普诺夫判据] 对n维离散时间LTI自治系统，原点平衡状态xe = 0渐近稳定的充分必要条件为，对任一给定n×n正定对称矩阵Q，离散型李亚普诺夫方程
GTPG – P = -Q
有唯一n×n正定对称解阵P
结论5.39 [扩展李亚普诺夫判据] 对n维离散时间LTI自治系统，原点平衡状态xe = 0以实数σ > 0为幂指数稳定，即G的特征值满足：
|λi(G)| <σ, 0 <σ≤1, i = 1, 2, …, n
的充分必要条件为：对任一给定n×n正定对称矩阵Q，扩展离散型李亚普诺夫方程
(1/σ)2GTPG – P = -Q
有唯一n×n正定对称解阵P
离散时间LTI系统的Lyapunov稳定判据

## Slide 62
作业
试：i) 定出系统所有平衡状态；ii) 定出各平衡点处线性化状态方程，并分别判断是否为渐近稳定
1. 给定一个二阶连续时间非线性时不变系统为

## Slide 63
试判断原点平衡状态xe = 0是否为大范围渐近稳定
2. 对下列连续时间非线性时不变系统

## Slide 64
试判断原点平衡状态xe = 0是否为大范围渐近稳定
3. 对下列连续时间非线性时不变系统

## Slide 65
4. 判断下列连续时间非线性时不变系统是否为大范围渐近稳定

## Slide 66
5. 给定渐近稳定的SISO连续LTI系统为
的对称正定解。试证明：
其中，u(t)≡0。再表P为Lyapunov方程